Software pro vizualizaci a zpracování dat ViewTMS

Stručný manuál

Software byl upraven tak aby pracoval s daty verze TMS1/TMS1+ i novějších TMS2/3. Předpokládá vstupní data v textovém formátu s příponou *.csv.  Soubor neobsahuje hlavičková data a jednotlivá měření tvoří řádky. Hodnoty v řádku jsou odděleny středníky. Software je určen pro operační systém  Windows (XP, Vista, Win7). Předpokládá, že systém je nastaven tak, že oddělovačem desetinných míst jsou tečky a datum i čas jsou nastaveny v českém formátu (d.M.rrrr, d.MMMM rrrr a H:mm, H:mm:ss).

Program zahrnuje 3 oddělené funkční bloky: 1. Vizualizační , 2. Editační a 3. Analytický, které představují samostatné záložky v grafickém rozhraní (GUI) programu.

Vizualizace (záložky „Data View“ a „Compare stations“)

Ve vizualizačním bloku je možné zobrazovat v jednom  grafu data ze 3 teplotních čidel a v druhém data vlhkostního čidla. V pravé části GUI lze navolit adresář ve kterém jsou uloženy textové soubory s daty z jednotlivých TMS stanic. Obsah adresáře se automaticky načítá do seznamu, ze kterého je možné volit stanici k zobrazení. Dvojitý klik zároveň otevírá daný datový soubor v programu Microsoft Excel. Vybraný soubor je zobrazen ve dvou  grafech odděleně pro teploty a pro půdní vlhkost. Grafy jsou provázané a přiblížení či oddálení části jednoho grafu je automaticky přenášeno do druhého. Aktuální stav grafu je možné uložit do grafického souboru (Windows enhanced metafile, *.emf) pomocí dvojitého kliknutí v oblasti grafu.

Druhá záložka (Fig. XX) vizualizační části programu umožňuje grafické porovnání teplot ze dvou stanic odděleně pro každý senzor ve třech grafech. Výběr stanic se provádí opět v pravém okně seznamu souborů.

Záhlaví GUI umožňuje výběr krátké části záznamu v jednotkách dnů a jeho posun v čase vpřed či vzad o libovolný počet dnů. Je tak možné vizualizovat a kontrolovat detailní denní průběhy naměřených hodnot, které v zobrazení celého datového souboru, typicky v délce měsíců a roků, zanikají.

Editace dat (záložka „Edit Data“)

Datové soubory zejména prvních sérií TMS často obsahovaly chyby v podobě chybějících, či opakovaných záznamů, odečty v jiné než plánované časy, či chybné záznamy vlhkosti v případě nerozběhnutí oscilátoru. Takové chyby nebo spíše nehomogenity v datech se ale mohou vyskytovat i u zcela funkčních čidel, např. při spojení dvou záznamů, nebo při potřebě redukovat počet záznamů na hrubší časové jednotky.  Proto vznikla rutina, která umožňuje editační zásahy provádět na vybraném souboru stanic, nebo na celém adresáři dat. Program umožňuje následující hromadné editace:

- Zaokrouhlení času měření na nejbližší předem definovanou časovou jednotku (např. při nastavení jednotky 30 minut, bude hodnota záznamu měření v čase 15:36:00, změněna na 15:30:00 (hh:mm:ss)

- Redukce záznamů na předem definovanou časovou jednotku. Všechny záznamy, které nesplňují podmínku, budou z nového souboru vypuštěny. Např. měření bylo prováděno každých 10 minut, mě ale kvůli kompatibilitě s jinou datovou sadou zajímají jen hodinová měření

- Označení chybných záznamů půdní vlhkosti. Je založeno na znalosti reálného rozsahu hodnot, kterých můžou naměřené hodnoty nabývat.  Pokud jsou hodnoty mimo tento rozsah, jsou v přidaném sloupci dat označeny jako chybné kódem (1 – chybné, 0 – v pořádku)

- Kontrola časové spojitosti dat. Rutina kontroluje, zda časové záznamy v jednom souboru tvoří souvislou řadu, kde následující člen, je vždy posunut o předem definovanou časovou periodu (např. 30 min.). Chyby jsou vypsány do textového okna, které je možné uložit pro následné zpracování

Vyhodnocení dat (záložka „Summarize data“)

Vyhodnocení dat zahrnuje především jejich sumarizaci za určité období, které může zahrnovat:

- celé předem definované období

- kalendářní měsíce v tomto období

- kalendářní  týdny v tomto období

- specifický počet hodin, typicky 24, pro výpočet denních sumárních hodnot

Dále je možné nastavit procentické zastoupení chyb, resp. záznamů v sumarizované časové periodě, pod které již perioda nebude hodnocena. Např. denní záznam musí obsahovat alespoň 70% předpokládaných záznamů, aby mohl být spočten denní průměr.

Pro zvolené období jsou pak vypočteny následující proměnné a uloženy do textového souboru, oddělené středníkem:

| Proměnná | Popis |
| --- | --- |
| stanice | identifikátor stanice odvozený ze jména souboru |
| od | počátek hodnocené periody |
| do | konec hodnocené periody |
| den | v případě výpočtu denních hodnot, číslo dne v daném měsíci, jinak = 0 |
| tyden | v případě výpočtu týdenních hodnot, týdne v daném měsíci, jinak = 0 |
| mesic | v případě výpočtu měsíčních hodnot, číslo měsíce v roce, jinak = 0 |
| dni | počet dní v dané časové periodě |
| n | počet záznamů v dané časové periodě |
| avtemp1 - 3 | průměrná teplota pro čidla 1 - půdní, 2 na povrchu a 3 vzdušné cca 15 cm nad zemí |
| avhumid | průměrná půdní vlhkost |
| gdd1 - 3 | Suma efektivních teplot (Growing degree days - GDD) při volitelném základu pro každé čidlo zvlášť; default = 10 °C |
| min1 - 3 | minimální teplota |
| max1 - 3 | maximální teplota |
| avmin1 - 3 | průměrné denní teplotní minimum |
| avmax1 - 3 | průměrné denní teplotní maximum |
| nbelow1 - 3 | počet měření pod základní teplotou použitou pro výpočet sumy efektivních teplot |
| maxrange1 - 3 | maximální denní rozsah teplot dosažený v dané časové periodě |
| ldt1 - 3 | počet chybějících dnů měření teploty v dané periodě |
| lrect1 - 3 | počet chybějících záznamů teploty v dané periodě |
| lrechum | počet chybějících záznamů půdní vlhkosti v dané periodě |

Oddělení GIS a DPZ

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Jan Wild